## Slide 1: QUẢN TRỊ THIẾT BỊ MẠNG CISCO
CHƯƠNG 1: CẤU HÌNH CƠ BẢN TRÊN ROUTER CISCO

## Slide 2: NỘI DUNG
Các thành phần của Router
Các thao tác cơ bản
Sao lưu và nạp IOS cho router Cisco
Khôi phục mật khẩu cho router Cisco, Switch
Cisco Discovery Protocol (CDP)
Telnet, SSH
TFTP Server

## Slide 5: I. CÁC THÀNH PHẦN CỦA ROUTER:
RAM/DRAM : Ramdom Access Memory
ROM : Read Only Memory
FLASH : Lưu trữ hệ điều hành (IOS) của router
NVRAM: Lưu tập tin cấu hình(configuration file) của router
INTERFACES: Các cổng của router:
      Console
      Serial
      FastEthernet
      Aux
      …..,

## Slide 6: RAM/DRAM
Chứa file cấu hình running-config
Ngoài ra trên router thì nó chứa routing tables
Bộ nhớ RAM được chia ra bởi IOS(hệ điều hành của ROUTER) gồm :
  Main : bộ nhớ chính dung để lưu các file như running-config, routing tables, switching cache, ARP tables …
  Shared memory : dùng làm buffer cho tiến trình đang xử lý.
Bộ nhớ RAM sẽ bị mất khi mất nguồn.
RAM có thể được nâng cấp

## Slide 8: ROM
Gồm 3 thành phần chính
  Chương trình Power-on diagnonstics kiểm tra phần cứng.
  Chương trình Bootstrap kiểm tra thanh ghi cấu hình thiết bị.
  IOS phụ
Không thể xóa, chỉ có thể đọc chỉnh sửa thông tin trên bộ nhớ ROM.
Chức năng : kiểm tra phần cứng khi OS khởi động và load IOS từ flash vào RAM.
Chỉ có thể nâng cấp bằng cách thay thế ROM chips hoặc sockets

## Slide 9: FLASH
Là bộ nhớ chứa IOS chính có 2 loại : nén và không nén.
FLASH chứa IOS dưới dạng nén thì khi khỏi động nó được bung vào RAM giải nén ra để chạy.
Các đời ROUTER cũ 2500 thì IOS được chạy trực tiếp trên FLASH. Ngày nay thì nó chạy trên RAM

## Slide 10: NVRAM
Chứa file starup-configuration là file cấu hình của Router
Nội dung của NVRAM không bị mất khi cúp điện

## Slide 11: BUSES
Các đoạn bus được dùng để đấu giữa :
  CPU với Interface gọi là : system Bus
  CPU với Memory gọi là : CPU Bus
Các đoạn bus này dùng để truyền số liệu

## Slide 12: INTERFACES
Là các cổng mạng dùng để kết nối với mối trường bên ngoài. Gồm có 3 loại Interface :
  LANs : các cổng kết nối LAN
  WANs : các cổng kết nối WAN.
  Console/AUX : các cổng quản lý

## Slide 14: Quá trình khởi động Router
1. Perform power-on self-test (POST). 2. Load and run bootstrap code. 3. Find the Cisco IOS Software. 4. Load the Cisco IOS Software. 5. Find the configuration. 6. Load the configuration. 7. Run the configured Cisco IOS Software.

## Slide 15: II. MỘT SỐ THAO TÁC CƠ BẢN
Sơ đồ kết nối:
Kết nối cổng COM của PC với cổng Console của Router.
Yêu cầu:
  Đăng nhập bằng chế độ dòng lệnh (CLI)
  Đặt mật khẩu cho các mode
  Đặt địa chỉ cho các interface
  Mở đường telnet cho phép truy cập Router từ xa
Router
Line: Ethernet
Line: Serial
192.168.1.1/24
Fa0/0
S0/1
172.16.1.1/16

## Slide 16: Các bước cấu hình
RJ-45
CONSOLE
Start  Program  Accessories  Communication  HyperTerminal
COM
Console
Rollover
Null-modem
HyperTerminal
CRT
Putty
Notes: Emphasize: Here is a list of some of the configuration modes available.
For a complete list of the router configuration modes, refer to the Cisco Documentation CD-ROM.

## Slide 17
RJ45
COM

## Slide 20: FastEthernet Port
Notes: Emphasize: Here is a list of some of the configuration modes available.
For a complete list of the router configuration modes, refer to the Cisco Documentation CD-ROM.

## Slide 21: RJ11
Notes: Emphasize: Here is a list of some of the configuration modes available.
For a complete list of the router configuration modes, refer to the Cisco Documentation CD-ROM.

## Slide 22: Console Connection

## Slide 23: MỘT SỐ THAO TÁC CƠ BẢN
Các bước thực hiện:
  Gắn cáp console giữa PC và Router
  Trên PC (HĐH Windows) dùng chương trình Hyper Terminal

## Slide 24
Notes: Emphasize: Here is a list of some of the configuration modes available.
For a complete list of the router configuration modes, refer to the Cisco Documentation CD-ROM.

## Slide 25
Notes: Emphasize: Here is a list of some of the configuration modes available.
For a complete list of the router configuration modes, refer to the Cisco Documentation CD-ROM.

## Slide 26: PuTTy

## Slide 27: II. MỘT SỐ THAO TÁC CƠ BẢN
Các mode của Router
  Dấu nhắc đợi lệnh đầu tiên xuất hiện có dạng:
Router> đang ở dạng user mode
  Để quan sát các lệnh được phép sử dụng ở user mode, ta gõ dấu chấm hỏi (?) và Enter
  Router> ?
  Để vào Privileged mode, ta dùng lệnh:
  Router> enable
  Router# đang ở privileged mode
  Để quan sát các lệnh được phép sử dụng ở user mode, ta gõ dấu chấm hỏi (?) và Enter
  Router# ?

## Slide 28: II. MỘT SỐ THAO TÁC CƠ BẢN

## Slide 29: II. MỘT SỐ THAO TÁC CƠ BẢN

## Slide 30: Router Modes
Notes: Emphasize: Here is a list of some of the configuration modes available.
For a complete list of the router configuration modes, refer to the Cisco Documentation CD-ROM.

## Slide 31: II. MỘT SỐ THAO TÁC CƠ BẢN
RouterX>?
Exec commands:
access-enable Create a temporary Access-List entry
access-profile Apply user-profile to interface
clear Reset functions
connect Open a terminal connection
disable Turn off privileged commands
disconnect Disconnect an existing network connection
enable Turn on privileged commands
exit Exit from the EXEC
help Description of the interactive help system
lat Open a lat connection
lock Lock the terminal
login Log in as a particular user
logout Exit from the EXEC -- More --

## Slide 32: II. MỘT SỐ THAO TÁC CƠ BẢN
RouterX#?
Exec commands:
access-enable Create a temporary Access-List entry
access-profile Apply user-profile to interface
access-template Create a temporary Access-List entry
bfe For manual emergency modes setting
cd Change current directory
clear Reset functions
clock Manage the system clock
configure Enter configuration mode
connect Open a terminal connection
copy Copy from one file to another
debug Debugging functions (see also 'undebug')
delete Delete a file
dir List files on a filesystem
disable Turn off privileged commands
disconnect Disconnect an existing network connection
enable Turn on privileged commands
erase Erase a filesystem
exit Exit from the EXEC
help Description of the interactive help system
-- More --

## Slide 33: II. MỘT SỐ THAO TÁC CƠ BẢN
Các mode của Router
  Để vào configuration mode, ta dùng lệnh configure terminal (có thể gõ tắt là: config t)
Router# configure terminal
Router(config)#
  Để trở lại mode trước đó, ta dùng lệnh exit
Router# exit
Router>

## Slide 34: II. MỘT SỐ THAO TÁC CƠ BẢN
Đặt password cho Router
Vì lý do bảo mật, ta sẽ đặt mật khẩu cho các mode cấu hình. Điều này có nghĩa là mỗi khi đăng nhập vào một mode thì IOS sẽ yêu cầu chúng ta nhập vào password.
Nếu password đúng thì mới có thể vào mode này.
Chúng ta sẽ thực thi việc đặt password cho:
  Console
  Enable mode
  Vty (virtual terminal password)

## Slide 35: II. MỘT SỐ THAO TÁC CƠ BẢN
  Đặt password cho cổng console (console password)
  Ý nghĩa: Trước khi vào user mode, IOS sẽ yêu cầu nhập password để kiễm tra.
  Thực hiện:
  Router> enable
  Router# configure terminal
  Router(config)# line console 0
  Router(config-line)# password cisco -> Pass: cisco
  Router(config-line)# login
  Router(config-line)# exit

## Slide 36: II. MỘT SỐ THAO TÁC CƠ BẢN
  Đặt password cho enable mode
  Router(config)# enable password cisco
  Hoặc
  Router(config)# enable secret cisco
  Chú ý:
  Nếu sử dụng cả hai câu lệnh này, thì password của câu lệnh thứ 2 (enable secret) mạnh hơn, có nghĩa là nó sẽ được sử dụng.

## Slide 37: II. MỘT SỐ THAO TÁC CƠ BẢN
  Đặt password cho truy cập Router từ xa:
  (virtual terminal password)
  Router(config)# line vty 0 – 4
  Router(config-line)# password cisco
  Router(config-line)# login
  Router(config-line)# exit

## Slide 38: II. MỘT SỐ THAO TÁC CƠ BẢN
Ví dụ minh họa:(Configuring a Router Password)

## Slide 39: II. MỘT SỐ THAO TÁC CƠ BẢN
Phím tắt:
  Ctrl-A: Di chuyển con trỏ về đầu dòng
  Ctrl-B: Di chuyển con trỏ về sau một từ (hoặc <-)
  Ctrl-E: Di chuyển con trỏ về cuối dòng
  Ctrl-Z: Di chuyển từ configure về priviledge mode
  Ctrl-C: Thoát ra ngoài
Password Encryption(mã hóa password)
Router(config)# service password-encryption
Router(config)# no service password-encryption
(dùng để tắt password đã bị mã hóa)

## Slide 40: Encrypt Password
CT(config)# service password-encryption
CT #
show running-config
Current configuration : 497 bytes
!
version 12.4
!
hostname CT
!
line con 0
login
--More--
cisco
MD7
password 7 0822455D0A16
password cisco
http://www.ifm.net.nz/cookbooks/passwordcracker.html
Notes: Emphasize: Here is a list of some of the configuration modes available.
For a complete list of the router configuration modes, refer to the Cisco Documentation CD-ROM.

## Slide 41: II. MỘT SỐ THAO TÁC CƠ BẢN
Đặt tên và banner cho router
  Đặt tên cho router:
  Mỗi Router có thể gán một cái tên, cấu hình để gán tên cho router như sau:
  Router(config)# hostname hostname
  Ví dụ:
  Router(config)# hostname SAIGON
  SAIGON(config)#
  Đặt banner cho router:
  Router(config)# banner motd # text message #
  Ví dụ:
  Router(config)#banner motd # Hãy nhập Password #

## Slide 42: II. MỘT SỐ THAO TÁC CƠ BẢN
Đặt địa chỉ IP cho interface
  Đặt địa chỉ IP cho cổng FastEthernet0/0
  Router(config)# interface fastethernet 0/0
  Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
  Router(config-if)#no shutdown
  Đặt địa chỉ IP cho cổng serial 0
  Router(config)# interface serial 0/0/0
  Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
  Router(config-if)#clock rate 64000
  Router(config-if)#no shutdown

## Slide 43: II. MỘT SỐ THAO TÁC CƠ BẢN
Đặt lời mô tả cho interface (Interface Description)
Đặt lời mô tả cho interface, cấu trúc như sau:
Router(config)#interface interface
Router(config-if)#description lời mô tả cho interface
Ví dụ:
Router(config)#interface fa0/0
Router(config-if)#description Kết nối với LAN Sales

## Slide 44: show ip interface brief
Router# show ip interface brief
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
FastEthernet0/0 10.0.0.1 YES mannual up up
FastEthernet0/1 unassigned YES unset administratively down down
Serial0/0/0 unassigned YES unset administratively down down
Serial0/1/0 unassigned YES unset administratively down down
Serial0/2/0 unassigned YES unset administratively down down
Serial0/3/0 unassigned YES unset administratively down down
Router# ping 10.0.0.2
Notes: Purpose: This slide presents the show interfaces command, which indicates whether the network is operating at the physical and data link layers. The command output is interpreted later in this chapter.
Emphasize: The top line of the output tells us that the line is up. A few lines down, the output provides the IP address, and below that some characteristics like BW for bandwidth, and DLY for delay. On the next line down, we find an encapsulation type of ARPA. ARPA means Ethernet II, which is the default IP encapsulation type for Ethernet interfaces on Cisco routers.
A runt is an Ethernet frame that is too small to be legal (less than 64 bytes), and a giant is an Ethernet frame that is too big (greater than 1518 bytes).

## Slide 45: II. MỘT SỐ THAO TÁC CƠ BẢN
Xem thông tin cấu hình
  Router#show ip route: Xem bảng định tuyến
  Router#Show version: Xem cấu hình thanh ghi
  Router#Show flash: Xem thông tin hệ điều hành (.bin)
  Router#Show history: Xem tất cả lệnh trong bộ nhớ(buffer)
  Router#Show ip interface brief
  Router#Show cdp: Xem thông tin CDP
  Router#ping : Kiễm tra kết nối
  Router#Show running-config // hiển thị cấu hình in RAM
  Router#Show start-config //hiển thị cấu hình in NVRAM
  Displays the current and saved configuration

## Slide 46: III. SAO LƯU VÀ NẠP IOS CHO ROUTER
Backup IOS Router vào TFTP Server (ghost Router)
Router#show version
Router#show flash
Router#copy flash tftp
//source filename: *.bin(IOS) 192.168.14.2
//Address or name of remote host[]? Address tftp server
//Destination filename *.bin ; //Mở tftp server lên

## Slide 47
III. SAO LƯU VÀ NẠP IOS CHO ROUTER
POST
Find & load IOS
Find & load configuration
Bootstrap

## Slide 48
0227161069
III. SAO LƯU VÀ NẠP IOS CHO ROUTER

## Slide 49
ROM
RAM
FLASH
NVRAM
CPU
Interface
Console
Auxilary
POST
Bootstrap
Mini IOS
IOS
startup-config
III. SAO LƯU VÀ NẠP IOS CHO ROUTER

## Slide 50: III. SAO LƯU VÀ NẠP IOS CHO ROUTER
Nạp IOS từ TFTP Server vào Flash Router
  Yêu cầu:
PC chạy TFTP server nối với Router trong cùng mạng LAN. IOS image mới sẽ chứa trong PC và sẽ truyền qua Cisco Router bằng giao thức TFTP. PC hoạt động như TFTP server, router sẽ là TFTP client.

## Slide 51
IOS Recovery: Mini IOS
tftp server
f0/0
f0/1
10.0.0.2
Rommon>
IP_ADDRESS=10.0.0.1
10.0.0.1
Rommon>
IP_SUBNET_MASK=255.0.0.0
/8
Rommon>
DEFAULT_GATEWAY=10.0.0.2
Rommon>
TFTP_SERVER=10.0.0.2
Rommon>
TFTP_FILE=c2600-is-mz.113-3.0.3.0.bin
Rommon>
sync
NVRAM
Rommon>
tftpdnld
Rommon>
dir flash:
Out of room
Rommon>
FE_PORT=0
Rommon>
reset

## Slide 52
tftp server
e0
10.0.0.1
IP_ADDRESS=10.0.0.1
IP_SUBNET_MASK=255.0.0.0
DEFAULT_GATEWAY=10.0.0.2
TFTP_SERVER=10.0.0.2
TFTP_FILE=c2600-is-mz.113-3.0.3.0.bin
TFTP_FILE=c2600-is-mz.122-2.T.bin
TFTP_FILE=c2600-ik9o3s3-mz.123-9d.bin
TFTP_FILE=c2800nm-ipbase-mz.123-14.T7.bin
unset DEFAULT_GATEWAY IP_ADDRESS
set
sync
tftpdnld
reset
10.0.0.2
/8
NVRAM

## Slide 53: III. SAO LƯU VÀ NẠP IOS CHO ROUTER
  Cấu hình
  Cấu hình IP cho TFTP server và router
  Dùng lệnh Show version để tìm phiên bản của IOS hiện có.
  //Lệnh này cung cấp thông tin như: dung lượng bộ nhớ và image của router
  Xem nội dung bộ nhớ flash dùng lệnh: Show flash
  Để chắn chắn có thể truy cập được TFTP server ở địa chỉ 192.168.1.2, dùng lệnh ping để kiễm tra.
  Bắt đầu nạp IOS mới vào router bằng lệnh copy tftp flash
  Sau khi quá trình nạp hoàn tất, ta kiểm tra nội dung của bộ nhớ flash bằng lệnh Show flash và dir flash

## Slide 54: III. SAO LƯU VÀ NẠP IOS CHO ROUTER
  Cấu hình
  Router#show flash
  Router#copy tftp flash
  //hiện thông báo xác nhận việc copy
  //Address or name of remote host[]? (tên or đ/c nơi lưu file)
  //Source filename[] *.bin
  Chú ý: Chạy TFTP server trên PC

## Slide 55: III. SAO LƯU VÀ NẠP IOS CHO ROUTER
Nạp IOS cho Router khi mất IOS (mất mode Router)
  Kiểm tra kết nối đến TFTP server.
  Thực hiện các lệnh sau trên router
  Rommon>IP_ADDRESS=192.168.1.1 (Router)
  Rommon>IP_SUBNET_MASK=255.255.255.0
  Rommon>DEFAULT_GATEWAY=192.168.1.1
  Rommon>TFTP_SERVER=192.168.1.2
  Rommon>TFTP_FILE=
  Rommon>sync
  Rommon>tftpdnld

## Slide 56: III. SAO LƯU VÀ NẠP IOS CHO ROUTER
Nạp IOS cho Switch khi mất IOS (mất mode Switch)
  Kết nối Switch qua cổng console
  Sử dụng chương trình Hyper Terminal
  Switch: copy xmodem: flash:tenfile
  Ở cửa sổ Hyper Terminal chọn:
    Transfer/Send file…
    Chọn IOS và giao thức xmodem
    Khi quá trình copy đã hoàn thành
    Sử dụng lệnh: Switch:boot flash:tenfile để Switch khởi động lại với hệ điều hành vừa được copy vào Switch

## Slide 57: IV. KHÔI PHỤC MẬT KHẨU CHO ROUTER
Khôi phục mật khẩu cho Router (Password Recovery)
  Thao tác trực tiếp trên Router (Admin)
  Quá trình khởi động của Router đã được định trước. Sau quá trình POST và nạp hệ điều hành IOS, router sẽ nạp cấu hình hoạt động trong NVRAM. Các cấu hình này không chỉ chứa thông tin giao thức định tuyến, địa chỉ mà còn chứa mật khẩu của Router
  Mật khẩu được phục hồi bằng cách bỏ qua nội dung file cấu hình (Configuration file) trong NVRAM trong quá trình khởi động.

## Slide 58
FLASH
ROM
RAM
NVRAM
startup-config
Configuration Register
POST
Bootrap
0x2102
IV. KHÔI PHỤC MẬT KHẨU CHO ROUTER

## Slide 59: IV. KHÔI PHỤC MẬT KHẨU CHO ROUTER
  Việc bỏ qua cấu hình được thực hiện bằng cách sửa đổi nội dung thanh ghi cấu hình (configuration register) router
  Lúc này: Router sẽ không cấu hình chứa mật khẩu cần phục hồi.
  Khi đã vào được router, người dùng có thể xem mật khẩu trong NVRAM và có thể sử dụng, xóa hay thay đổi chúng.
  Thực hiện sửa đổi nội dung thanh ghi cấu hình
  0x2102 -> 0x2142
  Việc phục hồi mật khẩu(Password Recovery) khác nhau đối với các dòng router

## Slide 60: IV. KHÔI PHỤC MẬT KHẨU CHO ROUTER
Thực hiện: (Nối console vào router)
  Tắt router và bật lại
  Khởi động router, ngăn không cho router nạp cấu hình trong NVRAM (bằng cách thay đổi thanh ghi từ 0x2102 sang 0x2142.
  Reset lại router (lúc này router sử dụng thanh ghi 0x2142 để khởi động)
  Đăng nhập vào router(Xem và cài lại mật khẩu)
  Thay đổi thanh ghi (0x2142 sang 0x2102)
  Lưu lại cấu hình vừa cài đặt.
  Lưu ý: Khôi phục mật khẩu chỉ có thể thực hiện trên terminal(PC) gắn trực tiếp với cổng console của router

## Slide 61: IV. KHÔI PHỤC MẬT KHẨU CHO ROUTER
Bước thực hiện khôi phục mật khẩu cho Router Cisco 2800
  Tắt router và bật lại( Turn off / Turn on)
  Bấm tổ hợp (Ctrl + Break)
  //Màn hình thông báo dung lượng bộ nhớ Ram của router
  Hoặc 15 giây sau khi Turn on
  Router vào monitor mode, thực hiện lệnh:
  Rommon 1>confreg 0x2142
  Rommon 2>reset
  // router sẽ nhắc phải reset lại để thay đổi có tác dụng
  //không bị pass, do router không load từ NVRAM vào RAM

## Slide 62: IV. KHÔI PHỤC MẬT KHẨU CHO ROUTER
  Chép cấu hình NVRAM vào RAM:
  Router#copy start run
  Router#show run (xem password hoặc đặt pass mới)
  Router#copy run start (lưu lại cấu hình)
  Thay đổi thanh ghi:
    Xem cấu hình thanh ghi hiện tại:
    Router#show version (configuration register is 0x2142)
    Thay đổi thanh ghi:
    Router#confg terminal
    Router(config)#config-register 0x2102
    Router(config)#exit

## Slide 63: IV. KHÔI PHỤC MẬT KHẨU CHO ROUTER
Bước thực hiện khôi phục mật khẩu cho Router Cisco 2800
    Router#show version
    (configuration register is 0x2142(will be 0x2102 at next reload)
    Router#reload
    Chú ý: Router sẽ khởi động lại. Nó sẽ lấy cấu hình từ NVRAM, mật khẩu của router bây giờ đã biết và bạn có thể truy cập vào privileged mode của router

## Slide 64: IV. KHÔI PHỤC MẬT KHẨU CHO ROUTER
Khôi phục mật khẩu cho Switch (Password Recovery)
  Turn off / Turn on
  Press mode button (Ấn giữ nút mode 3s)
  // Khi monitor hiện thông báo, rồi thả nút mode ra
  Switch: flash_init
  Switch: load_helper
  Switch: dir flash: //xem các file chứa trong flash
  Switch: rename flash:config.text flash:config.old
  //đổi tên file config.text thành config.old
  Switch: boot
  //continue with the configuration dialog?[yes/no]
  //no để bỏ qua cấu hình

## Slide 65: IV. KHÔI PHỤC MẬT KHẨU CHO ROUTER
Khôi phục mật khẩu cho Switch (Password Recovery)
  Vào privileged mode
  Switch# rename flash:config.old flash:config.text
  Switch# copy flash:config.text system:running-config
  //dùng lệnh show run để xem password hoặc thay đổi.
  Switch# copy run start
Xóa cấu hình Switch
  Switch# delete vlan.dat
  Switch# erase startup-config
  Switch# reload
  Note: Switch thuộc layer 2, nên không đặt IP cho cổng # router

## Slide 66: MỘT SỐ LỖI CẦN CHÚ Ý
Lỗi chèn chữ vào giữa khi cấu hình:
Router(config)# no ip domain-lookup
Lỗi đẩy chữ chạy ra phía sau:
Router(config)# line console 0
Router(config-line)# logging synchronous

## Slide 67: V. CISCO DISCOVERY PROTOCOL (CDP)
Cisco Discovery Protocol (CDP) là giao thức riêng của Cisco. Nó được dùng để thu thập thông tin về các thiết bị lân cận.
Khi sử dụng giao thức CDP, ta có thể biết được thông tin phần cứng, phần mềm của các thiết bị láng giềng.
Thông tin này rất hữu ích trong quá trình xử lý sự cố hay kiểm soát các thiết bị trong một hệ thống mạng.
Giao thức CDP mặc định(default) được bật trên các thiết bị của Cisco

## Slide 68: V. CISCO DISCOVERY PROTOCOL (CDP)
  Cisco Discovery Protocol runs on Cisco IOS devices.
  Summary information includes:
    Device identifiers
    Address list
    Port identifier
    Capabilities list
    Platform

## Slide 69: V. CISCO DISCOVERY PROTOCOL (CDP)
Các câu lệnh hiển thị thông tin CDP:
Router#show cdp
Router#show cdp interface
Router#show cdp traffic
Router#show cdp neighbor
Router#show cdp neighbor detail
Router#show cdp entry * //khoảng cách
Router#show sessions

## Slide 70: V. CISCO DISCOVERY PROTOCOL (CDP)
Để tắt chức năng CDP trên toàn bộ các cổng của Router:
Router(config)#no cdp run
Để bật chức năng CDP trên toàn bộ các cổng của Router:
Router(config)#cdp run
Để tắt chức năng CDP trên một interface của Router, ta vào interface đó và sử dụng lệnh: no cdp enable
Router(config)#interface fa0/0
Router(config-if)#no cdp enable
Để bật chức năng CDP trên một interface của Router, ta vào interface đó và sử dụng lệnh: cdp enable
Router(config)#interface fa0/0
Router(config-if)#cdp enable

## Slide 71: V. CISCO DISCOVERY PROTOCOL (CDP)
RouterA#show cdp ?
entry Information for specific neighbor entry
interface CDP interface status and configuration
neighbors CDP neighbor entries
traffic CDP statistics
…
RouterA(config)#no cdp run
! Disable CDP Globally
RouterA(config)#interface serial0/0/0
RouterA(config-if)#no cdp enable
! Disable CDP on just this interface

## Slide 72: V. CISCO DISCOVERY PROTOCOL (CDP)
RouterA#show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge
S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID Local Intrfce Holdtme Capability Platform Port ID
SwitchA fa0/0 122 S I WS-C2960- fa0/2
RouterB s0/0/0 177 R S I 2811 s0/0/1

## Slide 73: V. CISCO DISCOVERY PROTOCOL (CDP)
Using the show cdp entry Command
Device ID: RouterB
Entry address(es):
IP address: 10.1.1.2
Platform: Cisco 2811, Capabilities: Router Switch IGMP
Interface: Serial0/0/0, Port ID (outgoing port): Serial0/0/1
Holdtime : 155 sec
Version :
Cisco IOS Software, 2800 Software (C2800NM-ADVIPSERVICESK9-M), Version 12.4(12), RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2006 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Fri 17-Nov-06 12:02 by prod_rel_team

## Slide 74: V. CISCO DISCOVERY PROTOCOL (CDP)
RouterA#show cdp traffic
CDP counters :
Total packets output: 8680, Input: 8678
Hdr syntax: 0, Chksum error: 0, Encaps failed: 5
No memory: 0, Invalid packet: 0, Fragmented: 0
CDP version 1 advertisements output: 0, Input: 0
CDP version 2 advertisements output: 8680, Input: 8678
RouterA#show cdp interface s0/0/0
Serial0/0/0 is up, line protocol is up
Encapsulation PPP
Sending CDP packets every 60 seconds
Holdtime is 180 seconds

## Slide 75: V. CISCO DISCOVERY PROTOCOL (CDP)
Kiểm tra kết nối với các lệnh: Telnet, Ping, Traceroute
  Lệnh telnet : kiểm tra kết nối tầng Application
  Lệnh ping : kiểm tra kết nối tầng Network
  Lệnh Traceroute: kiểm tra sự hoạt động tầng Network
  Ý nghĩa của một số kết quả hiển thị của lệnh ping
! | Successful echo reply
. | Timed out waiting for reply
U | Destination unreachable
C | Network congestion
I | Interrupted
? | Unknown packect type
& | Packet TTL exceeded

## Slide 76: V. CISCO DISCOVERY PROTOCOL (CDP)

## Slide 77: VI. TELNET – SSH
TELNET (viết tắt của TErminaL NETwork) là một giao thức mạng (network protocol) được dùng trên các kết nối với Internet hoặc các kết nối tại mạng máy tính cục bộ LAN.
TELNET thường được dùng để cung cấp những phiên giao dịch đăng nhập, giữa các máy trên mạng Internet, dùng dòng lệnh có tính định hướng người dùng

## Slide 78: Telnet
PuTTY Software

## Slide 79: Telnet

## Slide 80: Telnet
192.168.1.1/24
192.168.1.2/24
          Router(config)# line vty 0 4
          Router(config-line)# password abc
          Router(config-line)# login
          Router(config)# enable password 123
PC\> telnet 192.168.1.1
Password:
Router> enable
Password:
Router#
          Router# show users
          Line User Host(s) Idle Location
          11 vty 0 idle 00:00:09 192.168.1.2
          Router# clear line 11
cmd Software
          Router(config)# username user1 password abc
          Router(config)# line vty 0 4
          Router(config-line)# login local
          Router(config)# enable password 123
          Router(config)# line vty 0 4
          Router(config-line)# no password
          Router(config-line)# login
          Router(config)# enable password 123
Notes: Router(config-line)# no login khong can mat khau khi dang nhap telnet

## Slide 81: Telnet
192.168.1.1/24
192.168.1.2/24
          Router(config)# line vty 0 4
          Router(config-line)# no password
          Router(config-line)# no login
          Router(config)# enable password 123
PC\> telnet 192.168.1.1
Password:
Router> enable
Password:
Router#
cmd Software

## Slide 82: Telnet
192.168.1.1/24
192.168.1.2/24
          Router(config)# line vty 0 4
          Router(config-line)# privilege level 15
          Router(config-line)# no login
          Router(config)# enable password 123
PC\> telnet 192.168.1.1
Password:
Router> enable
Password:
Router#
cmd Software

## Slide 83: VI. TELNET – SSH
SSH, hoặc được gọi là Secure Shell, là một giao thức điều khiển từ xa cho phép người dùng kiểm soát và chỉnh sửa server từ xa qua Internet.
Dịch vụ được tạo ra nhằm thay thế cho trình Telnet vốn không có mã hóa và sử dụng kỹ thuật cryptographic để đảm bảo tất cả giao tiếp gửi tới và gửi từ server từ xa diễn ra trong tình trạng mã hóa.

## Slide 84: SSH: Secure Shell

## Slide 85: SSH: Secure Shell

## Slide 86: SSH: Secure Shell
192.168.1.1/24
192.168.1.2/24
          Router(config)# username user1 password abc
          Router(config)# line vty 0 4
          Router(config-line)# transport input telnet ssh
          Router(config-line)# login local
          Router(config)# enable password 123
Username: user1
Password: abc
Username: user1
Password: abc
RSA
SSH Server
SSH Client
AES
AES

## Slide 87: SSH: Asymmetric Key Crytography
192.168.1.1/24
192.168.1.2/24
SSH Server
SSH Client
RSA

## Slide 88: SSH: Asymmetric Key Crytography
192.168.1.1/24
192.168.1.2/24
SSH Server
SSH Client
RSA
Router(config)# hostname R1
R1(config)# ip domain-name local.com
R1(config)# crypto key generate rsa modulus 2048

## Slide 89: SSH: Asymmetric Key Crytography
192.168.1.1/24
192.168.1.2/24
SSH Server
SSH Client
          Router(config)# ip ssh version 2
          Router(config)# username user1 password abc
          Router(config)# line vty 0 4
          Router(config-line)# transport input telnet ssh
          Router(config-line)# login local
          Router(config)# enable password 123
Router# show ssh
Connection Version Mode Encryption Hmac State Username
67 2.0 IN aes128-cbc hmac-sha1 Session Started user1
67 2.0 OUT aes128-cbc hmac-sha1 Session Started user1
Router# show ip ssh
SSH Enabled – version 2.0
          Switch# ssh –v 2 –l user1 192.168.1.1

## Slide 90: VII. TFTP SERVER
TFTP là viết tắt của Trivial File Transfer Protocol, là 1 giao thức truyền file đơn giản, cho phép client có thể upload hoặc download các tệp tin từ trên các remote host như switch, router, server...
TFTP được thiết kế nhỏ và dễ thực hiện, và do đó nó thiếu hầu hết các tính năng nâng cao của các giao thức truyền tệp.
TFTP chỉ đọc và ghi tệp từ các máy chủ từ xa.

## Slide 91: VII. TFTP SERVER
Nó không thể liệt kê, xóa, hoặc đổi tên các tập tin hoặc thư mục và cũng không có xác thực giữa client và server.
Do không được bảo mật trong quá trình truyền tệp nên TFTP thường được ứng dụng trong mạng cục bộ (LAN) để backup, import config IOS trên các thiết bị switch router firewall, hoặc cài đặt license cho các thiết bị này.

## Slide 92: tftp-server
tftp server
10.0.0.2
10.0.0.1
R1
R1# copy running-config tftp:
Address or name of remote host []?
10.0.0.2
Destination filename [running-config]?
R1.cfg
!!!!!!
1684 bytes copied in 13.300 secs (129 bytes/sec)
R1#
copy startup-config tftp:
R1#
copy tftp: startup-config
R1#
copy tftp: running-config

## Slide 95: tftp-server
tftp server
10.0.0.2
10.0.0.1
R1
R1# show flash
System flash directory:
File Length Name/status
3 50938004 c2800nm-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin
2 28282 sigdef-category.xml
1 227537 sigdef-default.xml
[56765407 bytes used, 7250977 available, 64016384 total]
63488K bytes of processor board System flash (Read/Write)
R1# delete flash:c2800nm-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin

## Slide 96: tftp-server
tftp server
10.0.0.2
10.0.0.1
R1
R1# copy flash: tftp:
Source filename []?
c2800nm-ipbase-mz.124-5a.bin
Address or name of remote host []?
10.0.0.2
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12094416 bytes copied in 98.858 secs (122341 bytes/sec)
R1#
Destination filename [c2800nm-ipbase-mz.124-5a.bin] [enter]
copy tftp: flash:
R1# delete flash:c2800nm-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin

## Slide 97: tftp-server
tftp server
10.0.0.2
10.0.0.1
R1
R1# show flash
System flash directory:
File Length Name/status
3 50938004 c2800nm-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin
2 28282 sigdef-category.xml
1 227537 sigdef-default.xml
[56765407 bytes used, 7250977 available, 64016384 total]
63488K bytes of processor board System flash (Read/Write)
R1# delete flash:c2800nm-advipservicesk9-mz.124-15.T1.bin

## Slide 98
tftp server
10.0.0.2
10.0.0.1
R1
R1# copy tftp: flash:
Address or name of remote host []?
10.0.0.2
Source filename []?
c2800nm-ipbase-mz.124-5a.bin
Accessing tftp://10.0.0.2/c2800nm-ipbase-mz.124-5a.bin...
Erase flash: before copying? [confirm]
Destination filename [c2800nm-ipbase-mz.124-5a.bin]
[enter]
Erasing the flash filesystem will remove all files! Continue? [confirm]
[enter]
Erasing device... eeeeeeeeee (output omitted) ...erased
Erase of flash: complete
Loading c2800nm-ipbase-mz.124-5a.bin from 10.0.0.2 (via Ethernet0/0):
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
[OK - 12094416 bytes]
Verifying checksum... OK (0x45E2)
12094416 bytes copied in 120.465 secs (100398 bytes/sec)
R1#

## Slide 99: tftp-server
tftp server
Router(config)# tftp-server flash:/c2500-js-l.122-10b.bin
Biến router thành tftp server